## Slide 1
Взаимодействие с ADC/DAC
143000, г. Одинцово
Московская область
Можайское шоссе, 71, офис 3
Тел.: 8 (495) 991-88-97
8 (8482) 51-09-84
Факс: 8 (8482) 51-09-84
http://www.laduga.ru
E-mail:laduga@laduga.com
445037, г. Тольятти
Самарская область
ул.Фрунзе, д14-Б, офис 211
Версия: R1
Дата: 14.06.2024
Исполнители: Лещуков А.А.

## Slide 2: ЦЕЛИ ЭТАПА
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ
Создать и запустить на моделирование ADC/DAC модели.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
Указать корректные параметры для ADC/DAC моделей.
Собрать итоговую схему, готовую для процесса моделирования.

## Slide 3: Собираем схему
1. Создайте новую схему, добавьте объект ADC.
Пояснения по параметрам:
AdcSensorType: Analog или Digital. Analog - читает значения сигнала с АЦП канала. Digital - при чтении сигнала интерпретирует его как логические ноль или единица.
BooleanHighValue - значение напряжения, которому соответствует логическая единица. При значении сигнала больше или равным этому параметру сигнал интерпретируется как логическая единица. Используется только если AdcSensorType = Digital.
Channel - номер АЦП канала, с которой считывается сигнал.
ControllerParameters - параметр, которому присваивается объект используемого контроллера. В случае с L-Card модулем это LCardParameters объект.

## Slide 4: Собираем схему

## Slide 5: Собираем схему
2. Добавьте объект DAC.
Пояснения по параметрам:
DacGeneratorType: Analog или Digital. Analog - записывает на ЦАП канал значения, которые получает. Digital - получает сигнал в виде логических единицы и нуля и отправляет на ЦАП канал значения соответствующие логическим единице и нулю (нуля всегда соотвествует 0 В).
BooleanHighValue - значение напряжения, которому соответствует логическая единица. Если DAC объект читает сигнал в виде логической единицы, то на ЦАП отправляется это значение. Используется только если DacGeneratorType = Digital.
Channel - номер ЦАП канала, на который отправляется сигнал.
ControllerParameters - (наподобие с ADC объектом) параметр, которому присваивается объект используемого контроллера. В случае с L-Card модулем это LCardParameters объект.

## Slide 6: Собираем схему

## Slide 7: Собираем схему
3. Теперь надо добавить объект контроллера. В нашем случае - LCardParameters.
Пояснения по параметрам:
ModuleType - тип L-Card модуля, который используется (E154, E140M, E502).
InputRange - диапазон измерения напряжения входного сигнала на АЦП канале. Эта характеристика может быть разной у разных АЦП каналов, поэтому в таком случае для каждого АЦП канала нужен свой LCardParameters объект.
TechnicalParameters - список технических параметров контроллера. В случае с L-Card E-154 модулем, это список параметров в порядке, указанном в ADC_PARS структуре. В целом, этот список парамтеров может быть разного формата у разных контроллеров, потому что интерпретация этих параметров происходит в реализации конкретного класса контроллера (внутри динамической библиотеки ADCDAC.dll).

## Slide 8: Собираем схему

## Slide 9: Собираем схему
4. На финальном шаге добавьте модель RT - считает время, прошедшее с начала моделирования.
Пояснения по параметрам:
Stub - параметр-заглушка, так как без какого-либо параметра модель в PRADIS не может быть вызвана (решатель выбросит ошибку).

## Slide 10: Собираем схему

## Slide 11: Собираем схему
5. Ниже показан пример возможной итоговой схемы. Её можно запускать на моделирование.

## Slide 12: Собираем схему
Ещё один пример тестовой схемы.